## Slide 1: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piédestal – APS
29/05/2026
Ametra (LHP)

## Slide 2: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Présentation de l’étude
  Objet de l’étude : Adapter les plateformes Pi6 à la position ML15 et ML05 pour fournir un 3D APS avancé pour appropriation et réalisation par un industriel.
  Contexte : Des plateformes Pi6 ont été conçues par un industriel et permettent la manutention des barillets et des REC. Ces plateformes doivent être adaptée pour le ML15 et ML05 car le piédestal est différent à ces positions. Il est décidé de s’adapter au ML15 en priorité, étant donné qu’il est plus restrictif vis-à-vis de l’EMM DP07 ETAL.
  Problématique / Contraintes :
    Manipulation par 2 opérateurs pour la montée/descente de la plateforme
      Côté piédestal, il faudra concevoir des marches qui resteront à poste pour pouvoir atteindre les actionneurs
    Circulation de l’échelle à marche à vérifier, car il n’y en aura que 4 en tout.
    CAO et documents relatifs à la plateforme actuelle peuvent mettre du temps à arriver du fait des retards de l’industriel
  Données d’entrées :
    CAO de la plateforme Pi6 à adapter: FEI00188
      La plateforme a été modifiée à la marge par l’industriel depuis, la CAO plus aboutit sera fourni ultérieurement par P.CONTE.
    CAO de l’environnement DP7 ETAL : Voir FDE04376 (mise en plan EMM ETAL)
    CAO de l’environnement LMJ : voir maquette numérique
    Synoptique / Fonctionnalités de la plateforme sera fourni si possible par P.CONTE (dépend des retours de l’industriel).
      Pour toutes questions relatives à l’utilisation de la plateforme, Paul reste l’interlocuteur privilégié.
  Prérequis / Hypothèses de l’analyse:
    La CAO de la FEI00188 ne devrait être modifiée qu’à la marge par l’industriel, les solutions techniques sont déjà validées.
    Le ML15 est jugé plus contraignant que le ML05, l’étude se concentrera alors sur ce secteur.

## Slide 3: Présentation de la plateforme actuelle (compatible tout ML sauf ML05 & ML15)
1

## Slide 4: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Présentation de la plateforme actuelle – Environnement
Secteur pair gauche
Secteur pair droit
Barillets
REC
Panoplie Ndc
Secteur impair
Plateforme pi6 actuelle
La plateforme doit permettre à un opérateur d’accéder aux différents équipements situés à Pi6. L’environnement étant très encombré dans ces zones, sa conception est délicate.

## Slide 5: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Présentation de la plateforme actuelle – Réglage Vertical
La plateforme permet à un opérateur d’accéder aux barillets et aux REC situés dans les secteurs. Elle doit être réglable, pour permettre d’atteindre des composants situés entre 1,5 m et 3 m de haut.
Barillets
REC
3 m
1,5 m
Partie mobile
Partie fixe
4x Actionneurs mécaniques qui permettent de déverrouiller la plateforme et de la positionner manuellement en hauteur

## Slide 6: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Présentation de la plateforme actuelle – Maintenance Barillet
La plateforme restant à poste en permanence, il faut prévoir une ouverture afin de descendre les barillets et réaliser leur maintenance en base arrière. La partie marchante de la plateforme s’ouvre alors pour laisser passer le barillet
700
Potence
Barillet
Circulation
Echelle sur roue retirée pour laisser place au chariot de transport
1180

## Slide 7: Problématique à ML15 & ML05
2

## Slide 8: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Environnement supplémentaire
Chariot DP07
Module ETAL
Rail amovible
EMM DP07
DP07 Circulant sur les rails
Piédestal
Plateforme Pi6 fourni par l’industriel
(à adapter au piédestal)
Equipement DP07
Sur les ML05 et ML15, l’environnement est différent due principalement au piédestal. De plus, à ML15, l’EMM ETAL permettant la pose/dépose du DP07 rajoute de l’encombrement.

## Slide 9: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Problématiques de la plateforme actuelle – Piédestal
La différence au niveau du piédestal créer des interférences avec la structure de la plateforme.
Interférences piédestal & supportage secteur
Accessibilité actionneur à revoir
(2 m)

## Slide 10: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Solution proposée – Piédestal
Adaptation de la plateforme au piédestal + ajour d’une marche pour accessibilité actionneur
Fixation sur le piédestal sans passer par les caillebotis pour la partie avant
Eviter les fixations du supportage secteur
Risque identifié : tenue du supportage à l’avant.
A vérifier selon note de calcul de passerelle actuelle, à fournir par l’industriel.
Ajout d’une marche pour accès aux actionneurs

## Slide 11: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Problématiques de la plateforme actuelle – Module ETAL
Le module ETAL présent sur ML15 empêche la descente de la plateforme. La position basse de la plateforme doit permettre la maintenance des REC.
Vue du dessus

## Slide 12: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Solution proposée – Module ETAL
Raccourcir la zone marchante, et rendre compatible la trappe d’ouverture de maintenance des barillets.
< 20 mm
Risque identifié :
Compatibilité module ETAL et circulation des barillets (ouverture trappe)
Intégration d’un garde-corps supplémentaire
Accès pour maintenance barillet : diminution de la zone marchante.
190
Ouverture nécessaire : 700 mm

## Slide 13: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Problématiques de la plateforme actuelle – EMM ETAL
La plateforme devant rester à poste, l’EMM ETAL doit pouvoir faire circuler le DP07 au travers.
Interférence avec les rails amovible de l’EMM ETAL
La barre transversale empêche la circulation du chariot
Interférence avec les supports EMM/plateforme
Volume de circulation DP07

## Slide 14: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Solution proposée – EMM ETAL
Rendre escamotable / Démontable les parties empêchant la circulation de l’EMM ETAL.
Risque identifié :
Proximité avec la zone de circulation peut dépendre des tolérances de montage de la plateforme (20mm de jeu de chaque côté)
Extension utilisable en position haute de la plateforme, mais à retirer a chaque descente.
Extension et traverses démontables

## Slide 15: Plateforme Pi6 ML15
3

## Slide 16: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Sous ensembles de la plateforme :
Structure fixe, montée et fixée au caillebotis et au piédestal
Structure mobile, partie de la plateforme à positionner en hauteur selon la zone de travail
Elle peut s’ouvrir pour la circulation des barillets.
Certaines pièces sont démontables pour laisser circuler le DP07
Echelle sur roue : Reprise des autres plateforme Pi6. Interface de l’échelle figée. Plateforme à adapter.

## Slide 17: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Plateforme actuelle
Structure fixe :
Platine reprise de la plateforme actuelle et adaptée à l’EMM ETAL
Fixations à prévoir pour le boîtier de couplage de l’EMM ETAL
Interface avec l’échelle sur roue : reprise plateforme actuelle.
180
140
Crémaillère pour système à cliquet : reprise de la plateforme actuelle.
Trous pour le verrouillage de la position de la plateforme mobile par une broche à bille
Point d’élingage sur les montants pour assemblage de la structure
Plateforme actuelle
100
Rallonge de 100mm pour écarter l’échelle à marche des rails de l’EMM ETAL

## Slide 18: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
660
Structure mobile :
Garde corps amovibles repris de la plateforme actuelle et repositionnés.
Actionneur manuel à cliquet : repris de la plateforme actuelle et réadapté (voir diapo suivante)
Stabilisateur : permet de poser la plateforme contre le supportage secteur (besoin à confirmer selon les calculs)
Interfaces échelle : reprises de le plateforme actuelle (entraxe des poignées agrandi pour compatibilité avec échelle sur roue en position basse de la plateforme)
Extension amovible compatible des rails de l’EMM ETAL
Poignées
Maintien en position par broche + Chainette pour imperdabilité de la broche.
750
Pied sur rotule vissé et fixé par contre-écrou sur la plateforme
Plateforme actuelle

## Slide 19: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Montée/descente de la structure mobile : Elle se fait manuellement par 2 opérateurs, un à l’arrière et un à l’avant.
Masse de la structure sans extension à l’avant*
  Avec Garde corps : 66 kg
  Sans garde-corps : 48 kg
A l’arrière : actionneurs manuel repris de la plateforme actuelle
A l’avant : Le boitier actionneur reste le même, mais la barre de manutention est remplacée par une poignée. Cela permet de ne pas bloquer la zone de circulation de l’EMM DP07 ETAL
Marche fixée sur le piédestal pour accessibilité des actionneurs à l’avant
Hauteur à ajuster selon normes
*L’extension n’est compatible que de la position haute. Elle doit donc être retirée à chaque manipulation, et ne compte donc pas dans la masse levée.
Modification des actionneurs pour encombrement : ailettes raccourcies
Tourner la barre permet de déverrouiller les actionneurs
Soulever les 2x poignées pour déverrouiller les actionneurs
385
/!\ Prévoir un arrêt en rotation suffisamment robuste pour reprendre les efforts dus au levage

## Slide 20: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Prérequis pour la montée/descente de la plateforme :
L’extension n’est compatible que des trois premières positions haute de la plateforme. Elle est à retirer à chaque descente de celle-ci pour des raisons de masse.
Garde-corps à retirer afin de réduire la masse de la plateforme
Interface reprise de la plateforme actuelle
Broches permettant de sécuriser la plateforme sur sa position

## Slide 21: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Positions de la plateforme mobile
H = 1300
H = 2000
Extension retirée pour compatibilité rail EMM ETAL
Accès aux barillets
Accès aux REC
Butée d’arrêt pour éviter que la plateforme vienne au contact du rail

## Slide 22: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Ouverture des trappes
Loquet permettant de maintenir la position fermée
Le vérin doit être dimensionné pour permettre de :
Assister l’ouverture des trappes
Maintenir en position ouverte
Trappes fermées
Trappes ouvertes
Trappe droite
Trappe gauche
Passage du loquet lors de la cinématique de fermeture

## Slide 23: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Ouverture des trappes – Passage du barillet
Passage du barillet et de son basculeur en position 140,6
Vue de dessus
<30 mm de chaque côté
/!\ position du barillet avec renardage s’il faut l’accoster directement sur le chariot basculeur -> sujet à résoudre
Potence Pi6
Chariot basculeur
Renardage pour passage dans la plateforme (validé pour les autres plateformes Pi6)
Renardage supplémentaire pour accostage sur chariot basculeur

## Slide 24: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Ouverture des trappes – Passage du DP07
Ouverture des trappes
Hauteur minimal de la plateforme : 1400 mm
1400
Retrait de l’extension avant
La traverse doit être montée afin de maintenir l’intégralité structurelle des trappes fermées
Retrait de la traverse
Vis imperdable
Ecrou serti sur le cadre de la plateforme mobile

## Slide 25: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML15
Ouverture des trappes – Passage du DP07
Vue de dessus
Vue de côté
<25 mm de chaque côté
Colis DP07

## Slide 26: Analyse interférence / Maquette Numérique
4

## Slide 27: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse d’interférence
    Interférence avec Outillage maintenance REC -> Non avéré : L’enveloppe prévu en maquette est en interférence mais l’outillage APS en maquette ne l’est pas.

## Slide 28: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse d’interférence
Interférence avec garde-corps accès MDSH CL28H -> Non avéré : MDSH devait être monté à l’époque sur le piquage du DP07 mais il a été annulé.

## Slide 29: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse d’interférence
    Circulation du chariot pour maintenance du barillet -> non avéré : la traverse est démontable.

## Slide 30: Analyse Scan / Maquette Numérique
5

## Slide 31: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse Scan
    L’EMM ETAL n’étant pas encore monté, les scans disponibles n’affichent que l’environnement secteur.
    L’analyse se concentre uniquement sur les proximités détectées à la CAO :
      Module ETAL
      Supportage secteur
      Piédestal
Scan : G1_SS1i1_SE40b_20230411_RT_003
Scan : G1_SS1i1_SE40b_20190604_RT_002

## Slide 32: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse Scan
    Position module ETAL - OK
Point de scan module ETAL
Module ETAL Maquette
35 mm
Il y a un décalage du TQC mais celui-ci est favorable

## Slide 33: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse Scan
    Position Supportage secteur - OK
Le scan se superpose bien avec la maquette numérique

## Slide 34: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse Scan
    Position fixation sur piédestal- NOK
Décalage de 80 mm
Il y a un décalage du TQC qui nécessite une correction de la position du pied sur le piédestal

## Slide 35: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Analyse Scan
    Position fixation sur piédestal - Correction
Correction de la position de la platine d’interface et de la marche

## Slide 36: Plateforme Pi6 à ML05
5

## Slide 37: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML05
A ML05, l’environnement est moins contraignant qu’à ML15. Il est donc possible de ré-utiliser la conception de l’industrielle avec quelques modifications :
Rajout de la marche pour accès aux actionneurs avant
Modification des fixations pour s’adapter au Piédestal

## Slide 38: FDE04740 – Plateforme Pi6 version Piedestal – APS Plateforme Pi6 à ML05
Point d’attention : Les secteurs sont plus restreint au niveau du ML05, la largeur de la partie avant de la plateforme devra reprendre celle conçue dans cet APS.
790
Plateforme conçue par l’industriel
Plateforme APS
745

## Slide 39: Merci